## Slide 1: 嵌入式ARM体系入门与嵌入式C语言训练
一步步教你写简单嵌入式操作系统
演讲人：施家琪
邮箱：qijiasi001@gmail.com
QQ：419535348

## Slide 2: 操作系统的核心——任务
什么是任务？
任务就是操作系统为了运行用户要求的程序而开辟的任务。
程序和任务的一个很大区别就是，程序仅仅指的是安放在内存或硬盘中未被操作系统加载的静态代码。而任务则是已经被操作系统加载并注册到等待队列，正在被调度或者运行的程序。
程序要被运行，就必须注册到操作系统中成为任务。

## Slide 3: 多任务
现代操作系统都是支持多任务的。什么是多任务？
多任务是指操作系统上的任务在宏观上并行在微观上串行。
只有支持多核的操作系统才能真正支持任务的同时并行化执行。

## Slide 4: 上下文切换（context switch）
为了实现多任务，我们必须实现上下文切换。那么上下文切换是什么呢？
我们肯定不希望某个任务运行一段时间后被另一个任务抢占，然后一段时间后切换回来后和原来运行不一样了！
不同的任务都有不同的上下文。我们将不同任务间上下文变化的这个操作称为上下文切换。

## Slide 5: 上下文切换（context switch）
那么上下文切换干些什么呢？
如何恢复一个在运行的程序呢？
答案就是保存各个寄存器，CPU的各个通用寄存器就组成了当前CPU的状态。大家可能觉得上下文切换其实和中断返回一样。没错，在有些操作系统中，中断时运行的程序被称为中断上下文，中断返回也就是从中断上下文切换到任务上下文当中。

## Slide 6: 调度
什么是调度?
让哪个任务先运行，哪个任务后运行就是调度。调度算法是操作系统中一个最主要的算法。这个算法的好坏直接影响了操作系统的性能。
我们为了简化，这里采用了很简单的调度，我们这一章节的重点是上下文切换！

## Slide 7: 调度的时机
时候时候调度呢？大概有以下这些：
1. 每一段时间进行一次调度，这个时间由时钟中断给出。
2. 中断发生后进行一次调度，为什么？因为中断可能使某个高优先级任务ready。
3. 加入新任务时进行一次调度，这个更准确的说法是进行一次抢占。

## Slide 8: 进程控制块
学过《操作系统》这门课程的都知道有个重要概念叫做进程控制块，记得书上用PCB来表示。
这个进程控制块主要控制的是进程的状态。最重要的一个功能就是指明堆栈指针和保存上下文寄存器。
我们为了简化就使用一个thread_info来表示进程控制块，而且我们把链表指针和加载入口都保存到这个thread_info中。

## Slide 9: 如何管理thread_info
我们来看看下面代码：
我们将thread_info都安排到系统栈连续页的开头。
我们要求初始化任务的时候，SP必须是整数页的地址，也就是必须SP对页对齐。
上面代码，通过清SP的低12位来强制对齐到page，然后找到thread_info。
struct thread_info *current_thread_info(void) { register unsigned long sp asm ("sp"); return (struct thread_info *)(sp &~(4096 - 1));
}

## Slide 10: 任务运行的代码
一般嵌入式操作系统采用函数当作任务代码。一般通用操作系统比如linux或windows都是通过将程序的代码保存到某种格式当中，然后由操作系统的加载组件来加载运行程序。
为了实现通用操作系统的那种方式，我们必须实现一个文件系统，这太麻烦了。所以我们还是用嵌入式操作系统的思路来做。

## Slide 11: 编写代码支持上下文切换
我们需要修改原来的IRQ和时钟中断来支持中断后的调度工作。
我们还需要编写相关代码来实现任务的管理。