## Slide 1: 嵌入式ARM体系入门与嵌入式C语言训练
一步步教你写简单嵌入式操作系统
演讲人：施家琪
邮箱：qijiasi001@gmail.com
QQ：419535348

## Slide 2: 例子
由于裸机是没法用C库的。我们用的是我们自己实现的printf函数，后续课程会讲解printf的实现。

## Slide 3: ARM通用寄存器
为了简单，我们先不考虑ARM的其他工作模式，本节所有描述都是系统模式下的。
ARMv4拥有16个通用寄存器（R0-R15)，1个控制寄存器（CPSR）。
每个寄存器都是32位的，并且不像X86，可以将32位的寄存器分成两个16位来使用。

## Slide 4: SP,LR和PC
16个通用寄存器中，有几个对于ARM来说是有特殊用途的：
R13：又称SP，也就是堆栈指针，用于指向栈顶元素。
R14：又称LR，也就是链接寄存器，用于保存函数的返回地址以及中断的返回地址。
R15：又称PC，也就是程序计数器，指向当前运行的指令的地址。（R15的实际值会有变化，后面讲解流水线的时候会说明）

## Slide 5: CPSR
程序状态控制寄存器CPSR是ARM的重要寄存器。其决定了ARM的工作状态：
上图为ARMv4版本的CPSR定义，后期版本比较复杂，这里只讨论ARMv4版本。
下面分别介绍这些位的含义：

## Slide 6: CPSR
N位：Negative标志位，产生负数结果时置位。
Z位：Zero标志位，产生零时置位。
C位：Carry标志位，进位或借位时置位。
V位：oVerflow标志位，计算溢出时置位。
I位：外中断屏蔽位，1时外中断被屏蔽。
F位：快速中断屏蔽位，1时快速中断被屏蔽。
T位：Thumb状态位，置位是ARM运行16位的Thumb指令（后期版本Thumb指令不一定是16位）

## Slide 7: 模式控制
CPSR的M4-M05个位用于控制ARM的工作模式。ARM有多个工作模式，不同版本支持的模式不一样。比如ARMv7的一些版本有虚拟化专用的hypervisor模式。
ARMv4版本包括以下模式：
1. 系统模式
2. 用户模式
3. 外部中断模式
4. 快速中断模式
5. 未定义指令模式
6. 数据异常模式
7. 特权模式（SVC）
我们后面会讨论模式的区别。

## Slide 8: ARM汇编入门
这里我只介绍最常用的一些ARM指令（后面编写OS需要用到的），一些冷门的指令估计一辈子也用不上。这些指令就没必要介绍了。
ARM所有指令的长度都是32位的，是定长的！这点和X86不同。
ARM的内存访问也是4字节对齐！也就是不允许方位1,2,3这种内存地址！只能访问0,4,8等！
ARM的存储方式为小端！

## Slide 9: 小端与大端
小端与大端指的是数据存放的字节序。注意是字节序！某个数据比如0x12345678，在小端和大端中保存是不一样的。
在介绍大小端的不同之前，我先介绍什么是MSB和LSB。
经常看数据手册的同学会经常接触这个两个词，两个词的意思如下：
MSB：most significant bit
LSB: least significant bit
什么是最有效的位（MSB），比如老板给你发钱了，你关心的就是最有效位，是1万呢，还是1千呢。其余零头估计不是我们最关心的。还比如我们去网上买东西经常看到1999,2999,3999这种标记，我们一眼看去就很容易被千位的数字吸引，所以这个千位就是MSB。而个位我们很少关心（都上千了，基本没几个人关心几块钱），这个位就是LSB

## Slide 10: 大端与小端
小端：数据的LSB存放在最低位。
大端：数据的MSB存放在最低位。
考虑数字0x12345678，这个数字有4个字节，分别是0x12,0x34,0x56,0x78。
大端中存储方式就是
0x0地址存放0x12
0x1地址存放0x34
0x2地址存放0x56
0x3地址存放0x78，其实这个存放方式就是人类书写数字的方式。

## Slide 11: 大端与小端
而小端则是：
0x0 0x78
0x1 0x56
0x2 0x34
0x3 0x12
比较反人类不是么？
下面我介绍指令集，要记住一点，不同的ARM版本对应的指令集编码方式是不同的！我这边只讲ARMv4的，ARM是有兼容性的，v4的指令集v7的内核也可以跑。

## Slide 12: MOV指令
mov指令是将一个常数或一个通用寄存器的数据传递给另一个数据。比如：
mov r0, #0x1
就是将0x1传输到r0中（注意汇编中立即数前面要加个#符号)
又比如：
mov r0, r1
就是将r1传输到r0当中。相当简单不是么？

## Slide 13: MOV指令
MOV指令有几个新手最容易犯的错误：
1. 和X86的mov指令弄混，ARM的mov指令不能将一个内存地址传给通用寄存器！这是因为通用寄存器和内存之间没有直接数据通路！
2. ARM的mov指令的寄存器不能是cpsr或其他协处理器的寄存器。mov指令中只能出现r0-r15这16个寄存器！
3. ARM的mov指令有个很有意思的特性。那就是虽然mov指令可以将32位立即数传输到寄存器，但是不是所有的32位立即数都可以！你肯定要问我为什么，我后面就来说这个问题：

## Slide 14: ARM的立即数表示方式
为什么不能表达所有32位数呢，看看MOV的编码方式吧：
立即数用12位表示，显然12位最多也就是表示4K个数字，肯定不能表达完所有32位数。那么ARM是怎么做的呢？

## Slide 15: ARM的立即数表示方式
ARM将这12位数拆成两个部分，一个部分是8位常数A(0到255）,另一个部分是一个4位数B。
每个合法的立即数都是由8位常数循环右移4位数的两倍得到的！
那么不能用mov来获取任意32位数，我们该怎么才能将一个任意32位数加载到通用寄存器呢？我等会再来讲方法。我们先讲完所有简单的指令。

## Slide 16: MSR/MRS指令
刚才的MOV指令除了不能加载一个任意32位数外，对于寄存器也有个要求就是不能操作CPSR这个寄存器。
这两条指令就满足你操作CPSR的愿望。
MSR指令的意思是将一个通用寄存器或立即数的值保存到CPSR中。
MRS相反。

## Slide 17: ADD/SUB
地球人都知道这对指令是在干嘛。。。
注意一点，这些指令后面不加S是不会影响CPSR的。只有ADDS和SUBS才会影响CPSR。

## Slide 18: CMP
比较指令，最常用的用法如下:
CMP R0, #0X0
判断r0是否为0，如果是0，那么此时CPSR的Z位置位。如果不是就不置位。很简单不是么？
下面再介绍ARM指令的后缀，这些后缀就是用来判断CPSR条件而执行的。举个例子，如果R0为0X0就将0x1保存到R0中，否则将0X2保存到R0中。写法就是：
cmp r0, #0x0
movne r0, #0x2
mov r0, #0x1
mov后面ne是什么意思？

## Slide 19: CMP
ne的意思是如果CPSR的Z==0那么就执行这条指令，否则不执行。ARM的后缀码有以下这些：
记不住没关系，我们后面做实验
来看

## Slide 20: BIC
位清0指令，这条指令很好用。
比如我给定你一个数，要求将这个数的第0位清0，加入这个数现在存放在R0中，那么就这么做：
BIC R0， R0， #0X1
第一个寄存器表示操作完后将结果存放在哪儿，必须是一个通用寄存器。
第二个寄存器表是要操作的数据来自哪儿。
第三个立即数表示要与非的数。
比如0xf0000000，就是高4位清零。0x80000000，就是最高位清零。

## Slide 21: b/bl
大家都熟悉X86的jmp指令，这里介绍ARM的跳转指令。我们回避了BX和BLX这两个很少用的非主流指令（CortexM系列除外，这系列常用BX/BLX）。
B和BL都是跳转，跳转到哪儿，跳转到一个标号。什么是标号，标号就是。。。（你见过C语言用的goto么，goto配套的就是标号）
B和BL有什么区别，B就是跳，BL就是跳的同时把返回地址保存到了LR中。那么调用函数就一般使用BL了。那么从函数返回呢？很简单，使用：
MOV PC, LR就行。

## Slide 22: Ldr/str
我们刚才将MOV的时候说了，ARM的MOV指令和X86不同。ARM的MOV不能操作内存地址。那么这里两个指令就是操作内存地址的了。
Ldr指令用于将一个寄存器或者标号的内容所表示的地址加载到一个寄存器中。
Str指令就是将一个寄存器的值保存到另一个寄存器或标号所表示的值当中。
分别来个例子：
比如我要加载sp寄存器的值到r0：
Ldr r0, [sp]
比如我要将r0寄存器的值保存到SP所指向的内存中去：
Str r0, [sp]
注意这个[]，表示是内部寄存器的值作为地址来寻址这个地址。

## Slide 23: 寻址方式
ARM的LDR/STR指令十分灵活，其寻址方式就是灵活的表现之一。
这对指令能完成以下常见要求：
1. 我可以以一个寄存器以及一个偏移量来寻址某个地址。比如
ldr r0, [r1,#0x4]
翻译成C就是 r0 = *(r1 + 0x4);
2. 我可以以一个寄存器以及另一个寄存器为偏移量来寻址某个地址。比如
ldr r0, [r1, r2]
翻译成C就是r0 = *(r1 + r2);
不过我们很少这样做。

## Slide 24: 寻址方式
3. 我们可以完成1的功能的同时还更新寄存器，比如：
ldr r0, [r1,#0x4]!
翻译成C就是 r0 = *(r1 + 0x4); r1 += 0x4;，后面那个！就是更新寄存器的意思。
还可以这样：
ldr r0, [r1], #0x4
翻译成C就是 r0 = *r1; r1 += 0x4;注意这里更新不用写!。你仔细想想也会觉得这里写!的话会显得很二不是么？

## Slide 25: Ldm/stm
下面我来介绍ARM的奥义·多数据加载保存术——ldm和stm指令
这两个指令都是用来批量读取和批量保存。有点抽象。比如我想从SP指向的内存中连续读取4个字，然后加载到R0，R1，R2，R3中去。怎么写呢？
ldmfd sp, {r0 – r3}或ldmfd sp, {r0,r1,r2,r3}
这个指令有三个部分，一个是ldm/stm指令的后缀，一个是基址寄存器，另一个是寄存器列表。
我们先介绍什么是后缀：

## Slide 26: Ldm/stm的后缀
为什么要后缀，很简单，你看，上面要求如果我写成下面这样：
Ldm sp, {r0-r3}
那么r0等于sp所指的地址的值没问题（ldr r0, [sp])
那么r1等于多少呢？是sp+4还是sp-4CPU就不懂了。所以我们需要规定以下是向上还是向下。这个向上和向下还有两种情况，我是先+4再取值呢还是先取值再+4呢。所以总共有4种后缀。

## Slide 27: Ldm/stm的后缀
1. 事后增(Increase After）
后缀为IA，意思是我先将值取出来然后在增加SP。
2. 事前增(Increase Before)
后缀为IB，意思是我先增加然后再去取值。
3. 事后减(Decrease After)
4. 事前减(Decrease Before)
好了我们看些例子。

## Slide 28: ARM的堆栈
ARM的堆栈为满递减栈，哦，你要说你不懂啥是空递减栈。你首先知道栈是啥玩意儿吧？
堆栈一般分为下面四种：
空递减 空递增 满递减 满递增
空和满形容了堆栈指针指向的那一格内存是否有数据。
递增和递减形容了这个栈的增长放下是从低到高还是从高到低。
为什么ARM的堆栈是满递减栈呢？这是因为别人规定好了，大家都用满递减就是了。

## Slide 29: ARM的堆栈
为了便于程序猿处理堆栈，ARM汇编在STM/LDM指令上添加了四个新的后缀，分别对应四种不同的堆栈。这四个后缀分别是：
1. FD 代表满递减栈
2. ED 代表空递减栈
3. FI 代表满递增栈
4. EI 代表空递增栈

## Slide 30: ARM的堆栈
我们知道X86中操作堆栈的指令是PUSH和POP，ARMv4版本没有这两个指令，不过v6以后也支持这两个指令。不过STM/LDM和PUSH/POP功能类似，比如：
LDMFD SP!, {R0-R12，LR}
STMFD SP!, {R0-R12，LR}
那个!的意思是加载或保存的同时改变SP的值。（压栈或出栈时SP指针肯定会变化！）

## Slide 31: LDR伪指令
之前讲MOV的时候，说过MOV指令不能操作任意一个32位立即数。这就对汇编的编写造成了很大的麻烦。ARM编译器提出了一个LDR伪指令，这个指令和内存加载指令LDR名字一样，不过用途不一样。
这个指令可以将任意一个标号（的链接地址）或立即数加载到寄存器中。该指令是通过若干条其他指令构建而成。
比如我们要加载0x12345678到r0中，这个数据显然不能使用12位立即数来表示。使用LDR伪指令的来写就是：
LDR R0， =0x12345678
这条伪指令和内存加载指令最大的区别在与，这条指令中的立即数不需要使用#，但是要使用=。

## Slide 32: LDR伪指令
其实你想问为什么这个指令会和LDR内存加载指令同名呢？这大概是因为LDR伪指令内部使用了LDR内存加载指令。
MOV R0， 0X100
LDR R0， =0X100
上面两条指令都是将0x100加载到R0，但是有趣的是很多编译器再编译LDR R0， =0X100的时候会自动转换成MOV R0， 0X100。这是因为编译器认为使用MOV指令完全可以达到效果。

## Slide 33: LDR伪指令
为什么编译器会这么做。是因为LDR伪指令通常翻译成下面这种形式：
LDR R0， =0X12345678
翻译成:
LDR R0， IMME
IMME:
.WORD 0X12345678
可以看到实质上LDR伪指令加载任意立即数的方式是通过将这个立即数安排在数据段，然后使用内存加载指令来完成的。内存访问速度明显要慢于寄存器间的访问速度。所以编译器在判断可以使用MOV指令是会用MOV指令的形式解释LDR伪指令。

## Slide 34: 更多伪指令
在codesourcery下载的交叉编译器一般都会包含一套编译器的文档，其中就有关于汇编器的文档。汇编器文档中介绍了很多伪指令以及其含义。

## Slide 35: ARM的EABI标准
什么是EABI标准，别被这名字唬住。其实就是一个规定了C语言怎么调用汇编，汇编怎么调用C语言以及各种数据的表示方式的文档。我们不需要深入一些没有用的东西，知道下面几点就行了。

## Slide 36: 汇编调用C语言
C语言论起本质就是汇编。C语言只是做出来给人看的，机器是不懂得。C语言中的所有全局变量，函数在汇编眼里都是标号（LABEL）。汇编调用C语言就是简简单单的bl这个标号。
参数方面，ARM不像X86完全由堆栈来保存参数。ARM使用R0-R3进行保存前4个参数。如果你参数太大或者太多，那么ARM也将使用堆栈来保存参数。
返回值方面，ARM使用R0寄存器作为返回值。

## Slide 37: C调用汇编
汇编的所有标号在C看来都是函数。我们仅仅需要声明下就可以直接调用。

## Slide 38: 再谈跳转
刚才我们介绍了BL/B指令可以完成跳转。其实LDR指令也可以。
LDR PC, [R0]或者LDR PC, LABEL
都可以完成跳转。这两条指令几个比较大的区别：
1. BL/B的效率比LDR好
2. BL/B是相对位移进行跳转，而LDR是绝对位移进行跳转。
什么是相对和绝对？

## Slide 39: 再谈跳转
相对指的是该指令是位置无关的，也就是说指令仅仅计算当前和目标之间的距离来完成跳转，当加载地址不等虚拟地址的时候这种指令可以达到跳转的目的。
绝对指的是指令是位置相关的，也就是指令仅仅将目标的地址写入PC来完成跳转，当加载地址不等于虚拟地址的时候这种命令是会出错的。

## Slide 40: LDR和LDR伪指令
hello:
.word 0x12345678
Ldr r0, hello
Ldr r1, =hello
区别下上面两个指令，第一个是LDR指令，将hello所在地址里面的数据加载到r0，现在r0的值是0x12345678.第二个指令是LDR伪指令，这个指令将hello的链接地址存放到r1中。