## Slide 1: 嵌入式ARM体系入门与嵌入式C语言训练
一步步教你写简单嵌入式操作系统
演讲人：施家琪
邮箱：qijiasi001@gmail.com
QQ：419535348

## Slide 2: ARM的启动
不管是什么样内核的ARM芯片，上电后运行的第一行代码的地址总在0地址。
就S3C2440来说，你可能要说，第一课的内存分布图上内存并不可能位于0地址，内存只能在最上面的两个bank。那怎么可能上电就运行0地址的代码呢？
我们可以从那个图上得出两个结论：
1. 0地址的bank只能是一个ROM型的芯片。ROM型的芯片中NorFlash是可以运行代码的。那么如果启动方式为NorFlash就没有问题。
2. 如果采用NandFlash，我们可以看到图中有一块4K的内部SRAM被映射到了0地址。这个SRAM中的内容就是NandFlash的前4K的内容。

## Slide 3: ARM的模式
ARM这个架构的CPU有很多种模式，和X86一样，X86有保护模式和实模式两种。而ARM有相当多的模式可以选择。这些模式之间其实区别不大。
ARM复位后运行在SVC也就是超级馆里猿模式，这个模式下拥有对整个CPU完全的访问权限。这个模式有其自己的LR和SP寄存器还有一个SPSR，这个SPSR其实就是CPSR的备份。
什么叫有自己的LR和SP？也就是说该模式下的LR和SP和其他模式下的不同，此时你访问SP和LR虽然名字和以前其他模式下一样，但是这个寄存器不一样。有点像双重人格不是么。

## Slide 4: FIQ/IRQ模式
FIQ模式为快中断触发后CPU进入的模式（当然你也可以通过强制设置CPSR的值而进入该模式）。
这个模式有自己的R8-R12，SP，LR和SPSR。
IRQ模式为外部中断触发后CPU进入的模式。
这个模式有自己的SP，LR和SPSR。

## Slide 5: ABT模式
数据异常模式，这个模式主要是由不正确的访问内存而导致的（比如空指针）。这个模式有两种情况，一种是取数据异常另一个是取指令异常。为什么有两个？因为ARM核的数据存取和指令存取是并行的。
这个模式有自己的SP，LR和SPSR。

## Slide 6: UND模式
未定义模式，这个模式主要当读取到了错误的指令而产生。这个模式可以用来实现断点调试。怎么做呢？很简单，调试器将断点转换成一个非法指令，当CPU运行到断点自动触发UND模式，然后等待用户操作就行。
这个模式有自己的SP，LR和SPSR。

## Slide 7: SYS/USR模式
SYS为系统模式，一般基于ARM的操作系统，所谓内核态就是工作在这个模式上。
USR为用户模式，用户程序一般运行于这个模式。位于这个模式的程序有很大的限制。一些特殊操作将无法完成，这个模式不能通过强制设置CPSR的模式位来进行模式切换。
这两个模式共用所有的寄存器，这两个模式不存在SPSR这个寄存器。

## Slide 8: MON/HYP模式
这两个模式是ARMv7中某些实现特有的，一个叫monitor模式一个叫hypervisor模式。前者对应的是ARM的安全世界和非安全世界的概念。后者对应的是ARM的虚拟化技术。这两个模式比较高端一般人不懂，我们现在做ARMv4也不需要太过于关心。
我自己都还没玩过有这两个模式的芯片呢。

## Slide 9: 什么是Bootloader
什么是Bootloader？嗯，基本可以看做是嵌入式设备的BIOS了。当一个设备上电，所有硬件模块都必须初始化完后才能去运行操作系统。这个初始化的任务就是Bootloader完成。
一般我们内存去电后里面的数据就都会丢失。所以我们把操作系统的代码一般是安排在硬盘中。系统上电后，总需要一个程序去将操作系统代码从硬盘读取到内存。这个任务也是Bootloader完成。

## Slide 10: Bootloader
Bootloader主要完成两个层次的初始化：
一个是硬件层次。硬件一上电是不可能工作在一个稳定模式下的，必须要通过软件对硬件的相关寄存器进行一些初始化。
第二个是软件层次。其实这个是我要讲Bootloader的重点。因为我们用的虚拟机，硬件初始化虚拟机已经完成了。我们只需要完成软件初始化。什么是软件初始化呢？简单来说就是做一件事情——初始化C语言运行环境。

## Slide 11: C语言的运行环境
C语言要正确运行必须保证下面三个条件：
1. 加载地址等于链接地址，这个我们之前已经看到过如果不等的话会发生什么了。
2. 堆栈指针设置到了正确的位置，C语言里面调用函数和分配局部变量都是通过堆栈指针实现的。我们必须保证这个堆栈指针设置到了正确的位置。
3. BSS段必须清0，我们等会儿介绍什么是BSS段。

## Slide 12: 代码段，数据段，BSS段
任意程序总有分代码段，数据段，BSS段这三个段。
为什么要对程序分段，这是因为程序加载到内存当中，不同段需要不同的保护。比如代码段不允许修改，数据段分为只读数据段和读写数据段。BSS段需要分配内存。
这么说太复杂，我们下面给出一个简单例子。

## Slide 13: 代码段，数据段，BSS段
#include <stdio.h>
int i;
Char *str = “hello world”;
Int j = 5;
Int main(void) {
printf(“%s\n”, str);
return 0;
}

## Slide 14: 代码段，数据段，BSS段
这个程序中代码段是什么，代码段就是main函数里面的内容。
这个程序有只读数据和读写数据。J这个全局变量就是可读可写的数据，他有个默认值5.这个默认值5在程序编译完成后就决定了，这个5就保存在数据段中。而str那个字符串就保存只读数据，一般全局变量初始化一个字符串，这个字符串一般都在只读数据段。C语言新手经常犯这个错误，以为这个字符串可以修改。

## Slide 15: BSS段
那个int i，就是保存在BSS段。这个i没有赋默认的值，但是他是个全局变量，C语言有个标准说未初始化的全局变量一律为0，所以这个i是0.
如果我们的没有赋值的全局变量很多，比如这样：
Int i[1024*1024];
这个数组大小有1MB，我们不可能因为这一个数据导致整个程序大小有1MB，我们可以做个实验。

## Slide 16: BSS段
在初始化的时候，我们必须将C语言的BSS段的所有数据清0.这是C语言标准所要求的。
我们回顾一下之前的链接脚本，链接脚本就指明了代码段.text，数据段.data和BSS段.bss

## Slide 17: 中断向量表
中断是什么？
ARM产生中断后跳到的代码所在的区域就叫中断向量表。
ARM的中断向量表大小为8个字，也就是可以装8条指令。基本上全世界的ARM芯片的软件中中断向量表的写法都是固定的。

## Slide 18: 中断向量表
b reset
ldr pc, _undefined_instruction
ldr pc, _soft_interrupt
ldr pc, _prefetch_abort
ldr pc, _data_abort
ldr pc, _not_used
ldr pc, _irq
ldr pc, _fiq

## Slide 19: 中断向量表
当系统复位的时候，触发复位中断，程序执行向量表的第一行代码，也就是b reset。跳转到reset这个标号。
当系统运行时碰到无法解释的指令，产生未定义指令异常，程序跳转到第二行代码。也就是ldr pc, _undefined_instruction。
当调用swi指令触发软中断的时候，程序跳转到第三行代码，也就是ldr pc, _soft_interrupt。
当系统取指令发生错误时，产生预取指令异常，程序跳转到第四行代码。也就是ldr pc, _prefetch_abort。
当系统读取数据发生错误时，产生数据异常，程序跳到第五行代码。也就是ldr pc, _data_abort。
当系统调用HVC指令时，进入hypervisor模式，程序跳到第六行代码。也就是ldr pc, _not_used。
当外部中断发生，程序跳到第七行。也就是ldr pc, _irq。
当快中断发生，程序跳到第八行，也就是ldr pc, _fiq。

## Slide 20: 中断向量表
你们肯定会问我，向量表除了第一行为啥都用的是ldr指令将一个标号的内容加载给PC，我前面说了这种形式是一种绝对地址的跳转。当然也可以用BL/B，但是有个问题就是，一般操作系统初始化后会将向量表从0地址搬移到别的地方，而相对跳转跳转的距离是有限的。所以最好使用绝对跳转。