## Slide 1: 嵌入式ARM体系入门与嵌入式C语言训练
一步步教你写简单嵌入式操作系统
演讲人：施家琪
邮箱：qijiasi001@gmail.com
QQ：419535348

## Slide 2: 串口
串口是嵌入式中常用的通信模块，串口传输速度较慢，主要用于显示嵌入式设备的一些信息。
串口的传输是面向字节的，也就是一个字节一个字节发送的。
串口有波特率的概率，也就是串口中数据的发送速率。这些我们没必要很深入的了解。

## Slide 3: S3C2440的UART
实际开发板的串口操作是需要进行初始化的。初始化什么？
答：初始化分频值和波特率还有数据传输的格式。
但是Skyeye的虚拟机已经帮我们初始化好了，这里我们就不用过分纠结了。如果童鞋们想对UART有彻底的了解，可以慢慢阅读数据手册上UART那一章。
现在我们只需要知道一点，串口有两个8位寄存器，一个叫UTXH0一个叫URXH0。前者对应发送数据的寄存器，我们将数据写到这个寄存器中就可以把数据通过串口发送出来。后者是接收寄存器，读取这个寄存器就能读到数据。

## Slide 4: S3C2440的UART
传统操作串口的方式有三种：
1. 轮询发送/接收寄存器，简单而粗暴的方式。
2. FIFO，这个需要硬件支持。
3. 中断，这个比较繁琐。
简单起见，我们用第一种方式来实现。

## Slide 5: 实现printf函数
我们由于是编写其他平台上的程序，没有办法使用C库，我们必须自力更生写一个字节的printf函数。
Printf函数是一个可变参数的函数，也就是说它的参数不固定。在开始编写之前，我们先了解下C语言的可变参数。

## Slide 6: 可变参数
C语言的stdarg.h中实现了可变参数函数。其实现关键在于以下几个定义和宏：
typedef char* va_list;
#define _INTSIZEOF(n) ((sizeof(n) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int)-1))
#define va_start(ap,v) ( ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v))
#define va_arg(ap,t) (*(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)))
#define va_end(ap) (ap = (va_list)0)
我们先看看这些宏和定义。

## Slide 7: 可变参数
首先va_list就是char *指针，这个很简单。
然后下面一个_INTSIZEOF(n)看起来比较复杂，其实很简单。这个宏的主要功能是将给定的n对齐到一个int的大小。什么意思？
比如我的平台下sizeof(int)的大小为4字节，我的n为5字节，那么这个宏的结果就是（5 + 3） & （3）等于8。再比如我的n为3字节，那么这个结果就是4，总之_INTSIZEOF(n)的结果就是总是比n大于等于的那个为int大小整数倍的数。

## Slide 8: 可变参数
然后是va_start，这个宏用与将最早定义的va_list这个char *指针指向函数第一个可变参数。
实现方式就是：
ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v)
函数的参数总是一个字一个字传入进来的，我们将第一个不变的参数v传入这个宏，这个宏就会将ap指向v+4的地址，也就是第一个可变参数。

## Slide 9: 可变参数
Va_arg看起来非常复杂。其功能是取得可变参数的值。这个宏有两个参数，第一个参数是可变参数的指针，后一个是可变参数的类型。
Va_end用于释放最开始用va_list定义的指针。以防止出现问题。

## Slide 10: Printf的实现
了解了可变参数宏后，我们就可以编写printf函数了。
    int printf(const char *fmt, ...) {
    va_list args;
    unsigned int i;
    char printf_buf[256];
    va_start(args, fmt);
    i = vsprintf(printf_buf, fmt, args);
    va_end(args);
    puts(printf_buf);
    return i;
    }

## Slide 11: Printf的实现
Printf主要有两个步骤，第一个步骤就是将fmt字符串中的需要格式数据转换成正确字符串。第二个步骤就是将这个转换好的字符串通过puts打印出来。
第二个步骤很简单，实现一个puts就行，这个puts依赖于putc，仅仅通过下面循环就能实现：
while (*s)
putc(*s++);
第一个就复杂多了，这个函数名字一般叫vsprintf，这个函数有三个参数，第一个为一个缓冲区，第二个为一个printf的第一个参数，第二个为printf的第一个可变参数。

## Slide 12: Vsprintf的实现
Vsprintf在一个大循环中实现，这个大循环遍历所有字符，如果字符不是%，那么继续。直到找到一个%后，就开始分析%后面的东东。
首先需要分析的是’-’,’+’,’ ‘,’,’#’,’0’这几个在printf中被称为flag，不过除了0大家很少用到罢了。
之后是检查格式化数据的宽度，这是通过skip_atoi实现的，就是把asic字符转换成整形数。
然后考虑精度，这个主要判断’.’。
然后考虑的是长短整数，也就是’l’,’L’,’h’。
最后就是检查类型了，也即是’c’,’s’还是其他什么。
完成上面那么多步骤后，vsprintf也就清楚应该怎么转换相关格式了，正式的工作交给了number函数。

## Slide 13: Number函数
number(str, num, base, field_width, precision, flags);
这个函数参数很多，第一个参数为找到的%字符的指针，第二个为后面可变参数中的数据，第三个为进制，第四个为位宽，第五个为精度，第六个位flags。
唯一需要注意的是，这里面用了一个do_div宏，这个宏又用了除法，你可能觉得除法会有啥注意的。那么就大错特错了。我会和你说ARMv4没带协处理器的话是没法做除法运算的么（位移还是可以做的）。

## Slide 14: 除法怎么办？
既然没法硬件做除法运算，那怎么办？
答：用软件（废话）
软件怎么做呢？
答：用库，GCC实现了一个除法库，我们可以直接去使用这个除法库。
方法就是在Makefile的ld工具那边加一个：
PLATFLAG = -L $(shell dirname `$(CC) $(CFLAGS) -print-libgcc-file-name`) –lgcc
这个库会使用一个系统定义的raise函数来处理除0异常。我们需要写一个空的raise函数，不然将无法链接通过。